«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер ПАО «КЗМС»

_________________А.В. Углов

М.П.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по установке маяков и наблюдению за трещинами

на стенах зданий ПАО «КЗМС», расположенных по адресу:

Пермский край, г. Краснокамск, ул. Шоссейная 23.

| № п/п | Основные требования | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Объект и адрес объекта | Публичное акционерное общество «Краснокамский завод металлических сеток», Пермский край, г. Краснокамск, ул. Шоссейная, 23. |
| 2 | Исполнитель работ | По результатам аукциона (тендера) |
| 3 | Проект | Не предусмотрен |
| 4 | Технический надзор | Не предусмотрен |
| 5 | Авторский надзор | Не предусмотрен |
| 6 | Описание необходимых работ и этапов выполнения | Изучение и анализ предоставленной Заказчиком технической документации Установление последовательности выполнения комплекса работ по установке маяков. Установка маяков в количестве 42 шт. по два маяка на каждую трещину (количество трещин 21 шт.) Применить маяки серии: ЗИ, М1, GEOBOX ﻿DМC20 или гипсовые. Места установки маяков: Стена здания западного пристроя, лит. Е, помещение №1 в экспликации технического паспорта здания от 12.07.2010 г. Трещина (в стене) в районе ворот между участком упаковки и участком резки труб. Трещина в стене склада возвратной тары в районе ворот при входе со стороны участка обработки кромок сетки. Количество маяков 4 шт. Стены 2-этажного здания северного пристроя, лит. ДД, 1 этаж помещения №14, 16, 19; 2 этаж помещение №23 в экспликации технического паспорта здания от 08.07.2010 г. Трещина в стене Бердовязальной мастерской. Трещина в стене на участке тканого шва. Трещины в стенах 12-й навойной станции. Количество маяков 8 шт. Стены здания компрессорной, лит. П, помещения №1, 2 в экспликации технического паспорта здания от 18.03.2005 г. Количество маяков 4 шт. Стены в 2-этажном шлакоблочно-кирпичном здании гаража на 2,3 бокса, с пристроями лит. Ч-Ч2,ч., 1 этаж помещения №8, 9 в экспликации технического паспорта здания от 04.04.2005 г. Количество маяков 4 шт. Стены помещения РМУ 2-этажного кирпичного здания, лит. ББ, 1 этаж помещение №3; 2 этаж помещения №7, 8, 9, 10 в экспликации технического паспорта здания от 15.07.2010 г. Количество маяков 10 шт. Стены здания волочильного цеха, лит. Л,Л1 2 этаж помещения №1, 17 в экспликации технического паспорта здания от 14.07.2010 г. Количество маяков 4 шт. Стены здания ткацкого цеха, лит. К,К1, 1 этаж помещение №49 в экспликации технического паспорта здания от 08.07.2010 г. Количество маяков 2 шт. Стены здания вспомогательного корпуса, лит. В, 1 этаж помещение №2, 2 этаж помещения №6, 7 в экспликации технического паспорта здания от 29.03.2005 г. Количество маяков 6 шт. Выявление развитие или отсутствие развития трещин на стенах в течение 6 месяцев с момента установки (осмотр 1 раз в 2 недели) в соответствии с Приложением А Фиксирование результатов наблюдений в виде актов осмотра маяков (Приложение 2) Анализ и оценка результатов наблюдений за развитием трещин (Приложение 1,2,3) Составление и оформление Заключения по результатам обследования с описанием рекомендаций по наблюдениям |
| 7 | Требования к подрядчику | - Наличие производственной базы. - Наличие средств. - Соблюдение программы проведения мониторинга (Приложение А). - Соблюдение норм охраны труда и правил промышленной безопасности. - Соблюдение сроков выполнения работ. - Качество выполнения работ. |
| 8 | Стоимость работ | Определяется локальным сметным расчетам |
| 9 | Исходные данные | Приложение А – Программа проведения мониторинга по наблюдению за трещинами на стенах зданий ПАО «КЗМС» Приложение Б - Технические паспорта зданий. |
|  | Составил: ___________________________________________________________ |
|  | (должность, подпись, расшифровка) |
|  | Проверил: _____________________________________________________________ |
|  | (должность, подпись, расшифровка) |

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер ПАО «КЗМС»

_________________А.В. Углов

М.П.

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА
по наблюдению за трещинами на стенах зданий ПАО «КЗМС»,

расположенных по адресу: Пермский край, г. Краснокамск, ул. Шоссейная 23.

Настоящая Программа устанавливает состав и порядок выполнения работ по проведению мониторинга комплекса здания Публичное акционерное общество «Краснокамский завод металлических сеток», Пермский край, г. Краснокамск, ул. Шоссейная, 23.

Программа проведения мониторинга зданий составлена специалистами ПАО «Краснокамский завод металлических сеток».

в соответствии с требованиями:

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Принят Государственной Думой РФ 23.12.2009 г.;

- Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской федерации». Принят Государственной Думой РФ 22.12.2004 г.;

- ГОСТ 31937-2011. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния. Утвержден: Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, 27.12.2012;

- СП 13-102-2003. Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений. Принят и рекомендован к применению в качестве нормативного документа в системе нормативных документов в строительстве постановлением Госстроя России от 21.08.2003 г. № 153;

- действующих строительных норм и правил.

Программа проведения мониторинга составлена на основании результатов:

Технического заключения по результатам технического обследования строительных конструкций зданий ПАО «КЗМС»

Основные сведения об объекте мониторинга

# Перечень объектов подлежащих мониторингу

    - Стена здания западного пристроя, лит. Е, помещение №1 в экспликации технического паспорта здания от 12.07.2010 г. Трещина (в стене) в районе ворот между участком упаковки и участком резки труб. Трещина в стене склада возвратной тары в районе ворот при входе со стороны участка обработки кромок сетки. Количество маяков 4 шт.

    - Стены 2-этажного здания северного пристроя, лит. ДД, 1 этаж помещения №14, 16, 19; 2 этаж помещение №23 в экспликации технического паспорта здания от 08.07.2010 г. Трещина в стене Бердовязальной мастерской. Трещина в стене на участке тканого шва. Трещины в стенах  12-й навойной станции.

Количество маяков 8 шт.

    - Стены здания компрессорной, лит. П, помещения №1, 2 в экспликации технического паспорта здания от 18.03.2005 г. Трещины в стенах. Количество маяков 4 шт.

    - Стены в 2-этажном шлакоблочно-кирпичном здании гаража на 2,3 бокса, с пристроями лит. Ч-Ч2,ч., 1 этаж помещения №8, 9 в экспликации технического паспорта здания от 04.04.2005 г.  Трещины в стене. Количество маяков 4 шт.

    - Стены помещения РМУ 2-этажного кирпичного здания, лит. ББ, 1 этаж помещение №3; 2 этаж помещения №7, 8, 9, 10 в экспликации технического паспорта здания от 15.07.2010 г. Трещины в стенах. Количество маяков 10 шт.

    - Стены здания волочильного цеха, лит. Л,Л1 2 этаж помещения №1, 17 в экспликации технического паспорта здания от 14.07.2010 г. Трещины в стенах. Количество маяков 4 шт.

    - Стены здания ткацкого цеха, лит. К,К1, 1 этаж помещение №49 в экспликации технического паспорта здания от 08.07.2010 г. Трещины в стенах.

Количество маяков 2 шт.

    - Стены здания вспомогательного корпуса, лит. В, 1 этаж помещение №2, 2 этаж помещения №6, 7 в экспликации технического паспорта здания от 29.03.2005 г. Трещины в стенах. Количество маяков 6 шт.

# Цели и назначение работ

Мониторинг технического состояния комплекса зданий ПАО «КЗМС» проводится с целью:

- контроля технического состояния зданий и своевременного принятия мер по устранению возникающих негативных факторов, ведущих к ухудшению этого состояния;

- обеспечения безопасного функционирования зданий за счет своевременного обнаружения на ранней стадии негативного изменения напряженно-деформированного состояния конструкций и грунтов оснований, которые могут повлечь переход объектов в аварийное состояние;

- отслеживания степени и скорости изменения технического состояния объекта и принятия в случае необходимости экстренных мер по предотвращению его обрушения.

# Методика проведения мониторинга

Разработка программы проведения мониторинга грунтов основания и фундаментов зданий ПАО «КЗМС» разработана на основании ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».

В состав работ по техническому мониторингу входят следующие виды работ:

- наблюдение за раскрытием трещин в стенах посредством установки пластиковых маяков серии: ЗИ, М1, GEOBOX ﻿DМC20 или гипсовых маяков.

На каждой стадии мониторинга технического состояния конструкций здания и грунта проводят следующие работы:

- определяют текущие динамические параметры объекта и сравнивают их с параметрами, измеренными на предыдущем этапе;

- фиксируют степень изменения ранее выявленных дефектов и повреждений конструкций объекта и выявляют вновь появившиеся дефекты и повреждения;

- анализируют полученную на данном этапе мониторинга информацию и делают заключение о текущем техническом состоянии объекта.

# Порядок и схемы установки маяков

На трещинах установить маяки и организовать наблюдение с регистрацией результатов в определенные промежутки времени в специальном журнале.

3.1.1 Порядок установки маяка.

Маяки устанавливаются поперек трещин в местах их наибольшего развития и надежно закрепляются на несущей части стен по обеим сторонам трещин (см. чертеж №1).

Каждому маяку присваивают номер и указывают дату его установки в журнале наблюдений. Если в течение срока наблюдения на маяке не появится изменения, значит, неравномерная осадка стен и образование в них трещин прекратились и трещину после расчистки можно заделать раствором.

3.1.2 Схема установки маяка.

Чертеж №1.

# Этапы мониторинга технического состояния

Этапы мониторинга:

| Поз. | Время проведения снятия показаний маяков | Результат | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-й цикл | Декабрь 2019 г. | Установка маяков Составление акта |  |
| 1-й цикл | Январь 2020 | Промежуточный отчет | В случае обнаружения положительной динамки указать в «Заключении о результатах обследования», что необходимо выполнить п.5 «Программы проведения мониторинга. Предоставить коммерческое предложение на выполнение данного объема работ в срок до 18.05.20 г. Наблюдение не прекращать до получения результата. |
| 2-й цикл | Февраль 2020 | Промежуточный отчет |  |
| 3-й цикл | Март 2020 | Промежуточный отчет |  |
| 4-й цикл | Апрель 2020 | Промежуточный отчет |  |
| 5-й цикл | Май 2020 | Итоговый отчет |  |

# Если деформация стен продолжается. В этом случае необходимо:

- обследование состояния грунтов оснований зданий и сооружений специализированной организацией. Произвести изыскания в следующем объеме:

- бурение 3 скважин гл. 15.0 м, для уточнения грунтовых условий в основании фундамента здания

- провести статическое зондирование не мене 6 точек на объект.

- измерение уровня грунтовых вод и их состава в весенне-осенний период специализированной организацией;

# Формирование заключения по этапу мониторинга технического состояния объекта

По результатам краткосрочного этапа мониторинга технического состояния зданий ПАО «КЗМС», расположенных по адресу: Пермский край, г. Краснокамск, ул. Шоссейная 23 выполняется:

- Отметка на графике хода раскрытия трещин;

- Отметка в журнале наблюдения за трещинами.

По результатам среднесрочного этапа мониторинга технического состояния зданий составляется:

- Акт осмотра строительных конструкций здания с целью наблюдения за их деформациями при помощи установленных маяков.

По результатам мониторинга технического состояния зданий составляется:

- Заключение по мониторингу технического состояния зданий по форме, предусмотренной ГОСТ 31937-2011.

- Дефектная ведомость с изменениями ранее выявленных дефектов и повреждений и новыми дефектами и повреждениями.

В случае получения на каком-либо этапе мониторинга данных, указывающих на ухудшение технического состояния всей конструкции или ее элементов, которое может привести к обрушению здания, организация, проводящая мониторинг, должна немедленно информировать о сложившейся ситуации, в том числе в письменном виде, собственника объекта, эксплуатирующую организацию. Мониторинг зданий проводить в течение шести месяцев, при обнаружении изменения каких-либо контролируемых параметров во времени разработать мероприятия по устранению данных дефектов силами специализированной организации. При фиксации отсутствия изменений контролируемых параметров во времени деформации считать завершенными, техническое состояние фундаментов работоспособным.

Форма графика хода раскрытия трещин

Форма акта осмотра строительных конструкций здания с целью наблюдения за их деформациями при помощи установленных маяков

Форма журнала наблюдения за трещинами